| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 029-1 ОПЗ Том 1 | Общая пояснительная записка |  |
|  | Мероприятия по территориальному планированию |  |
| 029-1 СТ | Состав проекта |  |
| 029-1 СП | Содержание тома |  |
| 029-1 АК | Авторский коллектив |  |
| 029-1 ОПЗ | Введение |  |
|  | Глава I. Перечень мероприятий по территориальному планированию |  |
|  | 1.1. Архитектурно-планировочная организация территории |  |
|  | 1.2. Функциональное зонирование территории |  |
|  | 1.2.1. Жилая зона |  |
|  | 1.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство. |  |
|  | 1.2.3. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур |  |
|  | 1.2.4. Зона рекреационного назначения |  |
|  | 1.2.5. Зона специального назначения |  |
|  | Глава 2. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов |  |
|  | Глава 3. Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия. |  |
|  | Глава 4. Улично-дорожная сеть и транспорт |  |
|  | 4.1. Транспорт |  |
|  | 4.2 Улично-дорожная сеть |  |
|  | 4.3. Сооружения для хранения и технического обслуживания транспортных средств |  |
|  | Глава 5. Инженерное обеспечение |  |
|  | 5.1. Водоснабжение и канализация |  |
|  | 5.2. Электроснабжение |  |
|  | 5.3. Телефонизация, телевидение и радиофикация |  |
|  | 5.4. Теплоснабжение |  |
|  | 5.5. Газоснабжение |  |
|  | 5.6. Инженерная подготовка территории |  |
|  | 5.7. Организация и очистка поверхностных стоков. |  |
|  | Глава 6. Мероприятия по охране окружающей среды |  |
|  | 6.1. Мероприятия по охране окружающей среды |  |
|  | 6.2. Охрана воздушного бассейна |  |
|  | 6.3. Мероприятия по охране водных объектов |  |
|  | 6.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв |  |
|  | 6.5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод |  |
|  | 6.6. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий |  |
|  | 6.7. Акустическое загрязнение |  |
|  | 6.8. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории |  |
|  | Глава 7. Баланс территории и технико-экономические показатели |  |
|  | 7.1. Баланс территории |  |
|  | 7.2. Основные технико-экономические показатели |  |

Введение

Разработка генерального плана с. Кубиязы муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан выполнена на основании муниципального контракта, заключенного ООО «АРДпроект» и администрацией муниципального района Аскинского район Республики Башкортостан.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития населенного пункта на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным документом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и собственно строительства.  Генеральный план разрабатывается в рамках республиканской  целевой программы «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.10.2009 года № 391.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее современного состояния и выявления ограничений по ее использованию. С учетом ограничений комплексного развития территории в составе генерального плана разрабатывается функциональное зонирование территории, которое является основой последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования. В составе генерального плана также определяются направления развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

-Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план с. Кубиязы разработан на съемке, представленной администрацией МР в электронном виде. Цифровая картографическая основа (ЦКО) Аскинского района Республики Башкортостан выполненный ООО «Энерго Технологии - Урал».

Цели и задачи проекта

Главная цель проекта генерального плана населенного пункта – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории с. Кубиязы определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие деревни;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок строительства – 2032 год.

Глава 1. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Село Кубиязы имеет четкую схему функционального зонирования. Восточная и западная части села образуют зону промышленных и коммунально-складских предприятий, рекреационная зона выделена в восточной части села. В центральной части населенного пункта располагается общественная зона села.

Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно-пространственные решения территории с. Кубиязы приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу села.

Развитие населенного пункта планируется за счет механического и естественного приростов. Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счет устройства междуквартальных проездов;

- размещение объектов общественно-делового центра;

- благоустройство территорий населенного пункта, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения, для создания комфортных условий проживания.

Благодаря комплексному подходу предлагаемые архитектурно- пространственные решение территории населённого пункта, где селитебная территория гармонично вписана в природный ландшафт, позволяет организовать удобную и комфортную среду проживания.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современной деревни на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями, с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей: автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Предлагается размещение усадебной жилой застройки средней этажности в южной части села.

Общественный центр села формируется в центре проектируемой части. Для обеспечения новых кварталов объектами культурно-бытового обслуживания предлагается разместить торгово-бытовой комплекс.

В составе общеобразовательной школы необходимо разместить детско-юношеские спортивные залы, где будут заниматься дети школьных возрастов, площадку для общественных мероприятий, площадку для размещения детского городка.

Особое внимание в проекте уделяется развитию рекреационных территорий, зон отдыха. В западной части села предлагается строительство прогулочного сквера с культурным центром.

Генеральным планом с.Кубиязы предлагается:

- строительство торгово-бытового комплекса, в составе которого разместить:

- кафе на 85 мест;

- кинотеатр на 260 мест;

- торговый центр на 620,0 кв. м. торг. площади;

- предприятия бытового обслуживания на 8 раб. мест.

- 1 отделение банка.

- строительство начальной школы на 80 человек с детским садом на 50 мест ;

- реконструкция  существующей общеобразовательной школы до 225 учащихся;

- организация территории плоскостных спортивных сооружений;

- благоустройство рекреационной зоны.

Объекты инженерной инфраструктуры разрабатываются на дальнейших стадиях проектирования.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного села на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями, с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей: автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населенного пункта ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития с. Кубиязы предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- создание зоны отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории села.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории села, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловой, природно-рекреационной, производственной, зоны инженерно-транспортной инфраструктур.

Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Сложившаяся линейная планировочная система развивается в западном направлении.

Общая архитектурно-планировочная организация новых районов создает благоприятные условия проживания.

Совокупность всех факторов, влияющих на архитектурно - пространственное решение, предопределила выбор общей  композиционной идеи. Эти факторы можно объединить в 3 группы: планировочные условия, объемно-пространственные элементы и условия, экономические факторы.

К планировочным решениям относятся: общее архитектурно-планировочное построение генерального плана, функциональная организация жилой застройки, местные условия.

Объёмно-пространственные элементы и условия включают тип жилой застройки, композицию общественно-делового центра и общественных зданий, приемы их группировки и взаимного расположения в пространстве а также условия восприятия жилой застройки.

Экономические факторы это инженерно-экономические требования к проектированию жилой застройки.

1.2. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории выполнено в соответствии с существующим положением индивидуальной жилой застройки, в соответствии с действующими земельными отводами и сложившейся планировочной ситуацией.

Планировочная структура населенного пункта продиктована существующими природными условиями.

1.2.1. Жилая зона

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Новое жилищное строительство в генеральном плане с. Кубиязы предполагается как внутри современной границы, так и на новых территориях за пределами существующей границы.

На расчетный срок реализации генерального плана намечено освоение площадок внутри современной границы села, а также в западном направлении от границы села.

Внутри современной границы с. Кубиязы намечено освоение площадки под строительство торгово-бытового комплекса на 1,6 га торговой площади.

Площадки нового жилищного строительства по

этапам расчетного срока

табл. № 1

| Наименование территории | Тип застройки | Площадь территории, га | Общая площадь жилья, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расчетный срок (2012-2032 г) |
| квартал 50 | индивидуальная | 2,1 | 0,720 |
| квартал 51 | индивидуальная | 2,3 | 0,810 |
| квартал 52 | индивидуальная | 2,3 | 0,720 |
| квартал 53 | индивидуальная | 6,0 | 2,040 |
| квартал 54 | индивидуальная | 2,2 | 0,660 |
| квартал 55 | индивидуальная | 4,8 | 1,590 |
| квартал 56 | индивидуальная | 4,8 | 1,590 |
| квартал 57 | индивидуальная | 3,2 | 1,020 |
| квартал 58 | индивидуальная | 4,2 | 1,440 |
| квартал 59 | индивидуальная | 4,7 | 1,590 |
| квартал 60 | индивидуальная | 3,1 | 1,020 |
| квартал 61 | индивидуальная | 3,1 | 1,020 |
| квартал 62 | индивидуальная | 3,1 | 1,020 |
| квартал 63 | индивидуальная | 2,4 | 0,810 |
| квартал 64 | индивидуальная | 6,2 | 2,100 |
| квартал 65 | индивидуальная | 3,7 | 1,230 |
| квартал 66 | индивидуальная | 3,9 | 1,320 |
| квартал 67 | индивидуальная | 2,0 | 0,660 |
| Итого (2012-2032 г) | индивидуальная | 64,1 | 21,342 |

Таким образом, общий прирост жилого фонда за период реализации генерального плана (2012-2032 гг.) ориентировочно составит 27,610 тыс.кв.м общей площади жилья, жилищная обеспеченность к 2032 году в генеральном плане составит 30,0 кв.м на 1 жителя. Однако, необходимо отметить, что данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желаний населения в строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площадью.

Прогноз развития жилищного фонда с.Кубиязы

табл. № 2

| Показатели | 2012 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Численность населения (чел.) | 1407 | 2118 |
| Жилищная обеспеченность (м2/чел.) | 25,53 | 30 |
| Общая площадь жилья (тыс. м2) | 35,930 | 63,540 |
| Убыль жилья (тыс. м2) | - | - |
| Новое строительство за период (тыс. м2) | - | 27,610 |

Вся жилая зона - зона усадебной жилой застройки – индивидуальная жилая застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,30 га.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 5.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Объемы строительства

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития с. Кубиязы были определены предпосылки и возможные условия перспективного развития населенного пункта, выявлена общая численность трудовых ресурсов в составе населения и их абсолютная величина, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения (том 2). На расчетный срок строительства в селе будет проживать 2118 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (и человека) определяются объемы и виды строительства в селе.

В настоящем разделе приводятся сводные таблицы в соответствии с принятыми проектными решениями.

Расчет территории строительства

табл. № 3

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. | Расч. срок |
| Территории усадебной застройки | 161,78 | 225,88 |
| Всего, территория с. Кубиязы, га | 386,41 | 488,15 |

Жилищное строительство

Для нового жилищного строительства на расчетный срок при жилищной обеспеченности 30,0 м2 (ТСН п.2.1.4, табл.4) и количестве участков усадебных жилых домов – 294 единицы, требуется новой общей жилой площади: 711 чел. х 30,0 м2/чел. = 63540 м2.

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок в западной части села при площади приквартирного участка 0,21га и плотности населения 10,00 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая рекреации, улицы и площади с участком магазина товаров повседневного спроса: (294 х 2,42) чел. : 10,00 чел./га = 71,1 га.

1.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

Одной из основных целей генерального плана с. Кубиязы является удовлетворение потребностей населения села в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В районах нового жилищного строительства предусматривается размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами. Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице № 4.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения. Согласно расчету, потребность в детских дошкольных учреждениях к 2032 г. – 72 места. Исходя из вышесказанного, на расчетный срок реализации генерального плана предлагается строительство нового детского сада и реконструкция существующего.

Для обеспечения населения села внешкольными учреждениями на расчетный срок генерального плана предусмотрена реконструкция существующего спортивного зала, для занятия спортом до 169м2 площади пола.

Общеобразовательные школы. Расчетная потребность в местах в общеобразовательных школах в 2032 г. – 305 мест. Существующая совокупная мощность общеобразовательной школы – 182 места. Таким образом, за период реализации генерального плана необходимо дополнительное расширение общеобразовательной школы на 43 места и строительство новой начальной школы на 80 мест.

Учреждения здравоохранения

Основным учреждением здравоохранения в с. Кубиязы является сельский фельдшерско-акушерский пункт.

Мощность действующего  сельского фельдшерско-акушерского пункта  полностью обеспечивает прогнозируемые потребности населения до конца расчетного срока генерального плана.

Предусматривается аптека VIII группы в составе общественно-делового центра на первую очередь строительства.

Учреждения досуга, культуры и искусства

Существующая мощность Дома культуры (230 мест) в с. Кубиязы не обеспечивает нормативную потребность населения местами в культурно - досуговых учреждениях. К расчетному сроку реализации генерального плана в проектируемом многофункциональном торговом комплексе требуется разместить в кинотеатр на 260 мест.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

На первую очередь реализации генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

1) строительство спортивного зала общей площадью 169 м2.

2) строительство стадиона  в проектируемой застройке на территории рекреационной зоны.

На сегодняшний день в Кубиязовском сельском поселении нет ни одного бассейна. Согласно расчетам, потребность в площади зеркала воды бассейнов к 2032 г. – 65,57 кв.м. На период реализации генерального плана (до 2032 г.) в с. Кубиязы необходима реализация плавательного бассейна при строительстве  общеобразовательной школы на существующей застройке.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины. Обеспеченность населения села объектами торговли на сегодняшний день свыше нормативной потребности. Ориентировочно на расчетный срок генерального плана планируется разместить 620,0 м2 торговой площади.

Предприятия общественного питания. Предприятия общественного питания на сегодняшний день отсутствуют. Исходя из этого, на расчетный срок реализации генерального плана предлагается разместить кафе на 85 мест.

Предприятия бытового обслуживания. Согласно нормам к расчетному сроку генерального плана в селе необходимо открыть предприятия бытового обслуживания на 8 рабочих мест. Размещение предприятий бытового обслуживания предусмотрено в торгово-бытовом комплексе.

Пожарное депо. В настоящее время пожаротушение в селе осуществляется пожарной частью, которая находится в селе Кубиязы. Пожарная часть находится на улице Совхозная 2/4, что соответствует 20 минутному времени пребывания первого подразделения к месту вызова (Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-83). Согласно Нормам проектирования объектов пожарной охраны НПБ 101-95 для организации пожаротушения селу необходимо 1 пожарное депо на 2 автомобиля. Следовательно, в проекте генерального плана с. Кубиязы предусматривается строительство пожарного депо нет необходимости.

Кладбища. В с. Кубиязы имеется три кладбища площадью 1,76 и 1,28 и 2,57га. Нормативная потребность населения в кладбищах 0,33 га, следовательно, обеспеченность равна 1700 %. К расчетному сроку нормативная потребность в территориях кладбищ составит 0,62 га, следовательно, потребность в размещении новых кладбищ и расширении существующего отсутствует.

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

табл. № 4

| № n¦n | Наименование учреждений | Ед. измер. | Расч. пок. на 1000 чел. | Расчетная емкость | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На расч. срок 2118 чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144,0* | 305 | Реконструкция существующей, строительство новой |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 34,0* | 72 | Реконструкция существующей, строительство новой |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | ФАП | объект | 1 | 1 | при амбулатории |
| Учреждения и предприятия коммунального и бытового обслуживания |
| 4 | Пожарное депо | 1 пож. автомобиль | 0,4-0,2 | 1 АЦ в частной собственности |  |
| Учреждения культуры и искусства |
| 5 | Дом культуры, клуб | мест | 230,0 | 487 | Реконстр. |
| 6 | Библиотеки | тыс.ед. хран, чит. место | Нет инф. | Нет инф. | -«- |
| 7 | Помещения для культмассовой работы и досуга | м2 пл.пола | 60 | 127 | В составе торгово-бытового комплекса |
| 8 | Мечеть | 1 объект | Нет инф. | Нет инф. |  |
| 9 | Кинозал | место | 25 | 53 | В составе торгово-бытового комплекса |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 10 | Торговый центр | м2 т.пл | 300,0 | 635,4 | В составе торгово-бытового комплекса |
| 11 | Предприятия обществ. питания | пос./м | 40,0 | 85 | В составе торгово-бытового комплекса |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | р/м | 4,0 | 8 | В составе торгово-бытового комплекса |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 13 | Спортзал закрытый | м2/пл. | 80,0 | 169 | При школе |
| 14 | Спортивные площадки | га | 0,7-0,9 | 1,48 | Стадион на террит. реакреционной зоны |

Примечания: * Расчетные показатели на 1000 человек приведены по демографическим данным, с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными учреждениями на проектируемой территории.

Расчет территорий  коммунально-бытового строительства

табл. № 5

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. | Расчетный срок |
| 1. Территории детских садов, школ | 2,15 | 4,35 |
| 2. Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 3,87 | 5,47 |
| 3.Зеленые насаждения общего пользования в т.ч. | 1,09 | 33,51 |
| - естественные насаждения | 1,09 | 1,09 |
| - рекреационная зона | - | 18,3 |
| - озеленение улиц | - | 14,12 |
| Итого территорий объектов культурно-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования | 7,11 | 43,33 |

Экспликация общественных зданий и сооружений

табл. № 6

| № по эксп. | Наименование | Расчетная емкость | Территория, га | Очередн. стр-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Учреждения образования и дошкольного воспитания: |  | 4,5 |  |
| 1 | - детский сад | 50 мест | При нач. школе | Расч.срок |
| 2 | - средняя образовательная школа в т. ч.: -со спортзалом -с бассейном | 225 учащ. 167 кв. м 65,57кв. м зерк. воды | 2,0 | Расч.срок |
| 3 | - детский сад | 25 мест | 0,30 | сущ. |
| 4 | - начальная школа | 80 мест | 2,20 | Расч.срок |
|  | Учреждения культуры и искусства |  | 1,0 |  |
| 5 6 | - сельский дом культуры -библиотека с читальным залом | 230 мест нет инф. | 1,0 | сущ. |
|  | - помещения для досуга |  |  | Расч.срок |
|  | Учреждения здравоохранения |  | 0,07 |  |
| 7 | - ФАП | 1 объект | 0,07 | Сущ. |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  | 3,02 |  |
| 8 | - торгово-бытовой комплекс, в т.ч.: -кинотеатр - кафе -предприятия бытового обслуживания -отделение банка -торговый центр -помещения для досуга -аптека VIII группы | 260 мест 85 мест 8 раб. мест 1 объект 620,0 м2 торг. площ. 127 м2 29,6 м2 | 1,6 | Расч.срок |
| 9 | - магазин «РИЭЛ» | 15 м2 торг. площ. | 0,15 | сущ. |
| 10 | - ИП Салихова М.Ф, | нет инф. | 0,3 | сущ. |
| 11 | - магазин смешанной торговли | нет инф. | 0,97 | сущ. |
|  | Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  | 0,394 |  |
| 12 | - администрация сельского поселения в т. ч.: - отделение почты | 1 объект | 0,024 | сущ. |
| 13 | -пожарное депо | 2 пож.авт. | 0,37 | сущ. |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  | 1,86 |  |
| 14 | -стадион | 0,38 га | 0,38 | Расч.срок |
| 15 | -спортивные площадки | 1,48 га | 1,48 | Расч.срок |

1.2.3. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий села.

На сегодняшний день производственные территории (территории сельскохозяйственных предприятий и предприятий по производству пищевых продуктов) в границах села занимают 17,62 га что составляет около 6,13 % от всей площади с. Кубиязы. Основная часть территории производства располагается в южной части села и на юго-востоке за границами населенного пункта.

Основная часть производственных и коммунально-складских предприятий расположена в восточной, южной  и северной части села.

За период реализации генерального плана с. Кубиязы общая площадь производственных территорий не претерпит изменений. Площадь инженерных объектов увеличится до 1,5 га.

Производственные территории должны преобразовываться качественно, ориентируясь на более рациональное использование внутренних ресурсов, и повышать интенсивность использования промышленных площадок.

На расчетный срок генерального плана намечается:

Помимо вышесказанного, генеральным планом на территории села предусматривается выделение территории для развития объектов инженерной инфраструктуры площадью 0,5 га.

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Генеральным планом предусматривается:

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на северо-восточном участке производственной зоны.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений (за границей деревни);

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне можно размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая. Планируемая категория вредности – II - V класс с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон 50-300 метров.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемой территории планируется путем создания современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию села.

Экспликация промышленно-коммунальных зданий и сооружений

табл. № 7

| № п/п | Наименование | Расчетная емкость | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пожарное депо | 2 авто. | 0,1 | сущ. |
| 2 | КФХ «Идель» | 180 кв.м. | 1,37 | сущ. |
| 3 | КФХ «Нуритдинов» | - | 19,3 | сущ. |
| 4 | КФХ «Махиянов» | 375 кв.м | 6 | сущ. |
| 5 | КФХ «Файзрахманов | - | 3 | сущ. |
| 6 | КФХ «Алга» | - | 0,28 | сущ. |
| 7 | КФХ «Дихин» | - | 0,3 | сущ. |
| 8 | КФХ «Султанов» | - | 0,3 | сущ. |
| 9 | КФХ «Иртуганов» | - | 0,28 | сущ. |
| 10 | ИП Хатипьянов Р.Ф. | - | 0,4 | сущ. |
| 11 | ИП Иртуганов Р.Х. | - | 0,5 | сущ. |
| 12 | ИП Абраров И.Р. | - | 0,3 | сущ. |

1.2.4. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ с. Кубиязы, предназначенные для организации массового отдыха населения, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены подзоны, характеристики которых приведены ниже.

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования: озеленение газонов общественно-делового центра и улиц деревни, являются дополнением рекреационной зоны с парком и площадками для активного отдыха и спорта в южной части населенного пункта.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение проектируемых спортивных объектов, в том числе плоскостных.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения.

Организация отдыха населения

Рекреационная зона предназначена для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки населенного пункта.

Рекреационные зоны включают в себя: парки, сады, скверы, лесопарки, озелененные территории общего пользования, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенного пункта.

Система озеленения является частью архитектурно-планировочной структуры  населенного пункта, включающей в себя озеленение селитебных территорий, производственной зоны и зоны отдыха.

Генеральным планом определены границы природно-рекреационных территорий, установлены требования по их функциональному использованию.

В систему зелёных насаждений селитебной зоны входят:

– озеленение улиц и площадей;

– озеленение участков при зданиях культурно-бытового обслуживания и спортивных сооружениях.

Наиболее крупные массивы зелени находятся:

– вдоль  населенного пункта, у прибрежной полосы реки Тюй;

– на северо-западной границы села располагаются лесные угодия.

Проектом предлагается организовать прогулочно-дорожную сеть рекреационной зоны в комплексе со спортивными площадками на открытых пространствах с сохранением существующих зеленых насаждений.

Показатели озеленения территории с. Кубиязы

табл. № 8

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ.,га | Расч.срок., га |
| А. Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.: | 1,09 | 33,51 |
| - озеленение улиц | - | 14,12 |
| - естественные насаждения | 1,09 | 1,09 |
| - рекреационная зона | - | 18,3 |
| Б. Насаждения ограниченного пользования (в общественно-деловой застройке) | 2,93 | 3,93 |
| В. Насаждения специального назначения, в т.ч.: | - | 49,53 |
| - санитарно-защитных зон | - | 28,17 |
| - водоохранных зон | - | 21,36 |
| Итого | 4,02 | 86,97 |

Площадь озеленения территории с. Кубиязы не соответствует установленным нормативным показателям.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта должен составлять не менее 40% (п. 2.4.6 ТСН).

Согласно п. 2.4.8 ТСН, в средних и малых городских округах и городских поселениях, а также в сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

На расчетный срок проектом предусматривается строительство базы отдыха « Искандер»,  которую предусматривается расположить в северо-западной части села.

Ландшафт

Зеленые насаждения, в зависимости от характера их использования, размеров, размещения и контингента, пользующегося данной озелененной территорией, относятся к одной из трех групп: насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования: парки, бульвары, насаждения на улицах при общественных и административных упреждениях.

Зеленые насаждения ограниченного пользования: насаждения при детских садах и школах; насаждения кварталов, насаждения у зданий культурного назначения (клубы, дома культуры), насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения: озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика, и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

В архитектуре зеленые насаждения служат прекрасным средством обогащения и формирования ландшафта.

1.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Настоящим генеральным планом зоны специального назначения:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ;

- не выделены.

Зона объектов размещения отходов потребления

На сегодняшний день в 500 м от северной границе населенного пункта расположена свалка мусора, которая требует выноса.

Устройство неконтролируемых свалок коммунальных отходов и отходов промышленных предприятий на территории населенного пункта не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на землях сельскохозяйственного назначения.

Вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

Зона кладбищ

За территорией населенного пункта располагаются 3 кладбища, на северо-восточной границе, на южной границе и 200 м от северной границы на территории населенного пункта. Северо–восточное площадью 1,76 га, западное 1,28 га, южное – 2,57га. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона кладбища (относящегося к V классу) составляет 50 метров.

При размещении новых кладбищ на территории сельского поселения должны учитываться следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположения в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию этих кладбищ;

- наличия резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшения пути следования ритуальных процессий.

Глава 2. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.1.ТСН по планировке и застройке городских округов и поселений Республики Башкортостан необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории д. Кубиязы относятся:

- объекты общественно-делового и торгового центра с объектами культуры (библиотекой, помещениями досуга), отделением банка и связи; многофункциональный торговый комплекс с предприятиями (кафе, магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, предприятиями бытового обслуживания населения;);

- магазины  товаров повседневного спроса;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад);

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Строительство объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование (пандусы, поручни и т.д.), организацию адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.).

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Глава 3. Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории с. Кубиязы памятники истории и культуры отсутствуют.

Глава 4. Улично-дорожная сеть и транспорт

4.1. Транспорт

Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура — это единая система транспортных связей и сооружений, обеспечивающих потребности населённых пунктов в грузовых и пассажирских перевозках. Село Кубиязы – центр сельского поселения Кубиязовский сельсовет. Расположен в восточном направлении от районного центра с. Аскино. Расстояние от районного центра до села Кубиязы составляет 15 км.

До ближайшей железнодорожной станции Куеда (Пермский край) – 125 км.

Автомобильный транспорт и дороги

Информация по перевозкам, осуществляемым частными предприятиями и лицами, администрацией сельского поселения не предоставлена. Проектом предлагается развивать этот вид транспорта для осуществления грузовых перевозок на территории с. Кубиязы, сельского поселения Кубиязинский сельсовет и за его пределами. С ростом населения объемы грузоперевозок будут расти. Перевозки, связанные с обслуживанием населения: потребительские грузы, продовольственные и промышленные товары, медикаменты, грузы санитарной очистки, почтовые перевозки.

  - Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Общая протяженность улиц и дорог с. Кубиязы составляет 15,12 км. Одна из основных проблем улично-дорожной сети является отсутствие на автодорогах твердого покрытия. Дороги с щебеночным покрытием расположены на территории усадебной застройки, в центральной части - асфальтовое покрытие.  Это означает, что территории с автодорогами без твердого покрытия не могут получить полноценного транспортного обслуживания.

Основные улицы выполняют функции распределения потоков массового общественного транспорта, обслуживание прилегающих районов и доставку трудящихся к производственным предприятиям.

Главной улицей с. Кубиязы и его композиционной осью является – ул. Мира, которая проходит почти через все село Кубиязы и связывает ее с дорогой местного значения Аскино - Кунгак.

Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам.

Показатели улично-дорожной сети представлены в таблице № 9.

Показатели улично-дорожной сети с. Кубиязы

табл. № 9

| № | Наименование территории | Протяженность, км / площадь покрытия, га | Сущест. положение | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Главные улицы | км/га | 2,9/2,03 | 2,9/2,03 |
| 3 | Улицы в жилой застройке основные | км/га | 8,1/4,86 | 13,3/7,98 |
| 4 | Улицы в жилой застройке второстепенные | км/га | 3,5/2,1 | 5,3/3,18 |
| 5 | Пешеходные дорожи | км/га | - | 2,6/0,68 |

Проектное предложение

Данный раздел выполнен на основе анализа существующего состояния, принятых архитектурно-планировочных решений формирования застройки с. Кубиязы и улично-дорожной сети села.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся система улиц и направление перспективного развития и исключались имеющиеся недостатки.

В генеральном плане сохраняется существующая сетка улиц. В связи с намечаемым развитием населенного пункта, уличная сеть на проектируемых территориях будет являться продолжением существующей улично-дорожной сети с некоторым изменением направления в зависимости от планировочных условий.

Предусмотреть перевод улично-дорожной сети с грунтовым покрытием в твердое покрытие. Из соображений экономии финансовых ресурсов возможно обеспечение второстепенных улиц дорогами с облегченным покрытием. Строительство данной категории дорог является менее ресурсоемким, в то же время подобный тип дорог относится к классу дорог с твердым покрытием и обеспечивает существенно более высокое качество связи.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

Проектирование генерального плана основывалось на создании единой системы улично-дорожной сети и транспорта. Система эта, в свою очередь, тесно увязана с планировочной структурой центральной части райцентра и прилегающими жилыми кварталами с целью обеспечения удобных и безопасных связей между всеми частями территории.

Для осуществления удобной связи жилых территорий с общественным центром предлагается:

Совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов;

- на на существующей территории генерального плана (до 2032 г.) предлагается реконструкция мостовых сооружений через р. Тюй.

Классификация улично-дорожной сети.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме.

Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- главные улицы с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 0,82 км. (сущ.), площадью покрытия 5740 м2.

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 3,5 км.(сущ.), площадью покрытия 21000 м2.

Предлагается строительство на первую очередь – 2,77 км, на расчетный срок – 3,39 км;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 10,76 км. (сущ.), площадью покрытия 64560 м2.

Предлагается строительство на расчетный срок – 9,0 км.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

По всем улицам предусматривается обязательное строительство тротуаров, у объектов соцкультбыта – пешеходных зон (площадок). На последующих стадиях проектирования, следует обратить внимание на обеспечение возможности движения по тротуарам и переходам инвалидных колясок, у объектов обслуживания предусматривать ограниченные уклоны – п. 6.24 СНиП 2-07-01-89*.

4.3. Сооружения для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Уровнь автомобилизации в с. Кубиязы на 2012 год составляет 195 маш/1000 жит. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7, принимаем на расчетный срок 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

Урс.= 2118*(350/1000) =741 автомобиль.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваеются из расчета 70% расчетного парка автомобилей (п. 3.5.166 ТСН), что составит: на расчетный срок 741х0,7=516 маш/мест. Из них: в жилых районах 30%, что составит на расчетный срок - 155 маш/мест. В общественных центрах - 15%, что составит: на расчетный срок 77 маш/мест.

На проектируемой территории предлагается размещения автобусной остановки.

Глава 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и канализация

Существующее положение

В настоящее время в с. Кубиязы централизованное водоснабжение отсутствует.  На каждом участке индивидуальной застройке имеется колодец, который является источником водоснабжения.

Проектное предложение

1. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление с. Кубиязы составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2118 чел.= 339 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

2. Источник водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения с. Кубиязы на расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

В целях изыскания  источника водоснабжения необходимо, силами Управления по недрам РБ, провести поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления района.

Выбор источника хоз-питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение водозаборных сооружений, на следующих стадиях проектирования, уточняется при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источника водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

3. Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Система водоснабжения села Кубиязы Кубиязовского сельского поселения принимается хозяйственно-питьевая противопожарная, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети села, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

4. Пожаротушение.

Наружное пожаротушение жилой зоны с расчетным расходом воды 5,0 л/сек предусматривается от пожарных гидрантов по разводящей закольцованной сети водопровода. Пожарный трехчасовой запас воды храниться в бочках двух водонапорных башен емкостью 50 м3 каждая. Наружное пожаротушение общественных зданий с расчетным расходом воды 15,0 л/сек и более решается локальной системой противопожарного водоснабжения с насосной станцией пожаротушения, резервуарами пожарного запаса воды и закольцованной сетью.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение с. Кубиязы – 1100 человек на расчетный срок -20,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 5,0 л/сек

- общественные здания объемом 5- 25 тыс. м3 – 15 л/сек

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162,0 + 54 = 216 м3.

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89* для дома культуры с залом на 230 мест - 2,3 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНИП 2.04.02-84*.

Канализация

Существующее положение

Канализация жилой застройки усадебного типа – местные выгреба, надворные туалеты.

Проектные решения.

Канализация хоз-бытовых сточных вод

На 1 очередь и расчетный срок строительства в с. Кубиязы проектом, на стадии ГП, предусматривается устройство централизованной раздельной системы канализации с отведением бытовых сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков (в восточной части села). Производительность очистных сооружений и их типы для каждой деревни будут определены на следующей стадии проектирования. Очищенная и обеззараженная сточная вода будет отводится в р. Тюй.

Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Централизованная система канализации предусматривается для новой усадебной застройки, коммунально-бытовых и общественных зданий.

Канализация неблагоустроенной (существующей) застройки – местные выгреба, удельное водоотведение - 25 л/сутки на одного человека.

Схема канализации

Для сбора и отведения на очистные сооружения бытовых сточных вод от новой жилой застройки и общественных зданий предлагается система самотечной канализации.

Место выпуска очищенных сточных вод в водоем должно быть расположено ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения с. Кубяизы и уточняется на следующих стадиях проектирования.

Нормы водоотведения.

Водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий в населенных пунктах в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», СНиП 2.04.03-85  принимается равным водопотреблению.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе технологических данных в следующей стадии проектирования.

5.2. Электроснабжение

Существующее положение

Питание населенного пункта по ВЛ 35 кВ проходящей вдоль дороги Аскино-Кунгак. На территории населенного пункта располагается 7 трансформаторных пунктов. Обеспеченность населения электроэнергией составляет 100 %.

Проектное решение

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения трансформаторных

подстанций;

2) нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральный план с. Кубиязы.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на первую очередь строительства и расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и административной зонах к установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчеты мощности перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

5.3. Телефонизация, телевидение и радиофикация

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на 1 очередь строительства и на расчетный срок, а также определение необходимой емкости АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями м.ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Предусматривается телефонизация всех общественных зданий и, частично, жилых домов.

Для приема телепередач в с. Кубиязы намечается установка коллективных антенн на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий. Телецентр существует в г. Янаул.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

5.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов культурно-бытового и жилищного строительства проекта “Генеральный план с. Кубиязы муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан”, предусмотрено раздельно, от проектируемых отдельно стоящих газовых котельных для зданий:

- начальной школы, совмещенный с детским садом

- торгово-бытового комплекса.

Расходы тепла по объектам на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены в следующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки, расчетного срока  строительства, предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

5.5. Газоснабжение

Подача газа в населенный пункт будет осуществляться по существующему газопроводу давлением 6-12 кгс/см2 (0,6-1,2 МПа) с последующим понижением давления в ГРП с двумя выходами - среднего и низкого давлений.

Основными потребителями газа являются :

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

5.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства, с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности, каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы ;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть «вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод ;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях ;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории ;

- вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Рельеф на территории, выделенной под расширение села Кубиязы ровный, без резких перепадов высот. В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенного пункта, определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водостоков, благоустройство береговой полосы р. Тюй.

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем; создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 — для магистральных улиц, до 0,08 — для жилых, до 0,04 — для скоростных дорог, 0,005…0,08 — для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, с тем чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Благоустройство береговой полосы р. Тюй предусматривает расчистку русла реки от ила, посторонних предметов и водной растительности. Крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм. В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой.

5.7. Организация и очистка поверхностных стоков.

На территории с. Кубиязы в настоящее время ливневая канализация отсутствует. План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков от основной территории. Поверхностные стоки самотеком стекают к реке Тюй, поэтому ливневая канализация предусматривается по крайним улицам в сторону реки. Ливневая канализация представлена системой закрытых водостоков в виде круглых железобетонных труб со смотровыми колодцами и дождеприемниками. Выпуск ливневых вод предусматривается в северо-восточной части с. Нижнебалтачево. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник, проектом предусмотрена система очистных сооружений, расположенных с северо-востоку от населенного пункта.

Глава 6. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Мероприятия по охране окружающей среды

В связи с территориальным развитием поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод в реку Тюй, нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии деревни. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственной зоны предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается благоустройство и приведение в соответствии с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных жилых полос.

6.2. Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают сернистый ангидрит, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном окись углерода, углеводороды.

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

- централизация теплоснабжения;

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах в с. Кубиязы (котельная), а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение. Санитарно-защитная зона от КРФ 50 метров, от ГЭС – 300 м, от пилорамы – 50 м, от ГРП – 10 м.

- строгое выполнение санитарно-гигиенических мероприятий на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- внедрение прогрессивных технологий на производствах;

- по автотранспорту – перевод на более прогрессивное топливо;

- озеленение улиц, нагруженных транспортом;

- озеленение санитарно-защитных зон от промышленно-комунальных объектов III-IV категории опасности;

- ширина улиц в красных линиях запроектирована в зависимости от классификации улицы, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

6.3. Мероприятия по охране водных объектов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьев и предотвращения загрязнения поверхностных вод территории проектом предусматривается комплекс водоохранных мероприятий:

1. Предусматривается ливневая канализация. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник, проектом предусмотрена система очистных сооружений, расположенных к востоку от с. Кубиязы.

2. Предусмотрена организация водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Ширина водоохранной зоны реки Тюй установлена в размере 200 метров. Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий и составляют 50 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
    4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство новых и расширение действующих промышленных и других предприятий и объектов, влияющих на качество воды, природные условия водоема и водоохраной зоны;

6) вырубка леса и кустарника, за исключением санитарных и рубок ухода;

7) размещение складов для хранения пестицидов и минеральных удобрений, размещение баз и складов горюче-смазочных материалов, устройство взлетно-посадочных полос.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест.

К числу охранных мероприятий относится:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, коммунальных и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

В целях защиты берегов прибрежные защитные полосы вдоль водотоков и водоемов должны быть залужены и озеленены.

6.5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

1. Организация мониторинга подземных вод, в пределах максимально техногенно нагруженной территории района, включающей промышленные зоны, участки недропользования (групповые и одиночные водозаборы питьевых и минеральных вод) и др.

2. Организация на полигонах ТКО систем мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона).

3. Сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

4. Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

6.6. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Наличие в селе зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

6.7. Акустическое загрязнение

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от автотранспортного шума становится все более актуальной.

Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением скоростного режима и т.д. Однако полное соблюдение этих мер часто становится невозможным. В этих случаях для защиты придорожных объектов от шума приходится использовать специальные градостроительные приемы борьбы с шумом на путях его распространения.

Мероприятия по снижению шумового воздействия

В районной планировке рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его распространения:

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории, предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами жилой зоны и мест отдыха;

2) организация необходимых территориальных разрывов между источниками внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму;

3) шумозащитное озеленение;

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов (выемки, насыпи, овраги):

5) строительство шумозащищенных зданий.

Внешними автомобильными дорогами села Кубиязы являются: дорога местного значения Аскино-Кунгак. Она не проходят по территории села. Объездной дороги не требуется. Вдоль дорог существует шумозащитное озеленение.

6.8. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования сельского поселения Кубиязовский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки деревень, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТКО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в с.Кубиязы проектом также предусматривается организация сбора твердых коммунальных отходов и вывоза их на полигон ТКО для обезвреживания.В настоящий момент специализированного полигона ТКО на территории Аскинского района нет. Согласно Схеме территориального планирования Аскинского района, выполненной ЗАО проектный институт «Башкиргражданпроект» в 2004 году, на период расчетного срока утилизация твердых коммунальных отходов на территории муниципального района Аскинский район будет производиться на проектируемый полигон ТКО за границами населенных пунктов, на землях сельского поселения Аскинский сельсовет слева от автодороги местного значения, ведущей в д.Новые Багазы. Санитарно-защитная зона от полигона составит - 1000 метров.

До поступления отходов ТКО на полигон они будут проходить обработку (сортировку дробление и сепарирование) на мусороперегрузочных станциях (МПС).Также предусматривается размещение стационарных и передвижных пунктов приема вторичного сырья в крупных населенных пунктах сельского поселения (их местоположение будет определено на следующих стадиях

В задачи санитарной очистки села Кубиязы входят:

- сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) за пределы территории.

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них. Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по деревне с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

табл. № 10

| Коммунальные отходы | Сущ. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Количество жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отходов, тыс.тонн в год | Количество жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отходов, тыс. тонн в год |
| Жидкие из выгребов | 1,407 | 0,002 | 2,814 | 2,118 | 0,002 | 4,236 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованные водопроводом и канализацией | 1,407 | 190 | 0,267 | 2,118 | 190 | 0,402 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц и площадей. | 14,5га | 5 | 0,725 | 24,1га | 5 | 1,205 |

Морфологический состав ТКО

табл. № 11

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 1,607 т.т. |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 20-28 25 | 0,40175 |
| Бумаги, картон | 35-45 40 | 0,6428 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,01607 |
| Металлолом | 1,5-2 2 | 0,03214 |
| Текстиль | 4-7 7 | 0,11249 |
| Кости | 1-2 2 | 0,03214 |
| Стекло | 3-6 5 | 0,08035 |
| Кожа, резина | 1-3 2 | 0,03214 |
| Камни, штукатурка | 1-2 2 | 0,03214 |
| Пластмасса | 1,5-2,5 2 | 0,03214 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,03214 |
| Отсев | 10-18 10 | 0,1607 |
| Итого | 100 | 1,607 |

Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТКО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления коммунальных отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число органов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включает жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет

2,118 тыс.чел х 50 кг/год = 0,106 тыс.т./год

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория ТКО из расчета 0,02- 0,05 га на 1 тыс. тонн отбросов в год.

Крупногаборитные отходы и обычные коммунальные отходы на расчетный срок в сумме составляют – 0,51 тыс.тонн/год.

Площадь полигона на годовое накопление мусора составит: 1,607 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,08 га.

На расчетный период действия генерального плана потребуется территории, на расчетный срок 0,08 га * 20 лет = 1,6 га до 2032г.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

с.Кубиязы: 1 607 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,446 тыс. м3

На расчетный срок при средней плотности ТКО 200 кг/м3 количество мусора составит:

с.Кубиязы: 1 607 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 7,633 тыс. м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество мусора составит: 0,822 т.т. в год = 822000 кг; 822000 кг : 200 кг/м3 = 4,11 тыс. м3, где 200 кг/м3 - средняя плотность ТКО.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза приводится в таблице № 12.

табл. № 12

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем коммунальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Период-сть вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТКО | КГО | V=0,75 м3 | V=0,5 м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Кубиязы | 2118 | 8079 | 7633 | 446 | 69,7 | 2,1 | ТКО -1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К=1,1 |  |  |  |  | 77 | 2 |  |

Определение количества контейнеров:

Bкон = 7633 м3/год *3 сут.*1,25/(365*0,75 м3 )= 69,7 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2 ;

69,7 шт * 1,1 = 77 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

Bкон = 446 м3/год *7 сут.*1,25/(365*5,0 м3 )= 2,1 шт.

Списочного числа бункеров = Вкон * К2 ;

2,1 шт * 1,1 = 2 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения на 15 площадках планируется установка 77 контейнеров.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два наиболее часто применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемый для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза коммунальных отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/ (365 * Псут * Кисп)

где Пгод – количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета приводятся в таблице № 13.

табл. № 13

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТКО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных отходов приводится в таблице № 14.

табл. № 14

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТКО | км | L | 15 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,37 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 2 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 30 |
| Объем ТКО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 7633 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участка движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 1 рейс одной единицы мусоровозного транспорта 1 раз в день.

Глава 7. Баланс территории и технико-экономические показатели

7.1. Баланс территории

Реализация проектных предложений направлена на повышение эффективности использования территории с. Кубиязы сельского поселения Кубиязовский сельсовет.

Основные изменения в использовании земель к расчётному сроку характеризуются следующими основными особенностями:

- освоением свободных земель;

- планомерной организацией и увеличением плотности застройки и площади застроенной территории;

- Увеличением общественно-деловой застройки, территория которой составит 9,82 га;

- увеличением площади улично-дорожной сети с 14,5 га до 24,1 га со строительством новых улиц и реконструкцией существующих.

- формированием рекреационно-оздоровительной зоны в западной части населенного пункта;

- значительное сокращение к расчётному сроку неиспользуемых земель позволит удовлетворить потребность сельского поселения в территориальном развитии.

Баланс территории

табл. № 15

| № п.п | Территории | Современное использование территории, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Селитебные территории | 183,39 | 293,31 |
| 1.1. | Жилая застройка | 161,78 | 225,88 |
|  | - индивидуальная усадебная | 161,78 | 225,88 |
| 1.2. | Участки учреждений и предприятий обслуживания | 6,02 | 9,82 |
| 1.3. | Зелёные насаждения общего пользования | 1,09 | 33,51 |
| 1.4. | Улицы, дороги, проезды, площадки, автомобильные стоянки | 14,5 | 24,1 |
| 2. | Территории производственно-коммунальных зон | 17,62 | 17,62 |
| Итого территории застройки: | 201,01 | 310,93 |
| 3. | Остальные территории | 185,4 | 177,22 |
| 3.1. | Зелёные насаждения природоохранного и средозащитного назначения | 4,02 | 86,97 |
| 3.2. | Прочие территории | 181,38 | 90,25 |
| Всего в границах населенного пункта | 386,41 | 488,15 |

Кадастровая оценка

Проектом предусматривается расширение границ с.Кубиязы за счет земель сельскохозяйственного назначения и не категорированных земель. Использование земельных участков планируется в целях индивидуального  жилищного строительства.

табл. №16

| Перечень переводимых зем. участков | Площадь проектируемого участка, га | Категория перевода | Кадастровая стоимость 1 м2 земел. участка, руб. | Форма собственности | Вид использования (наст.) | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Кубиязы |
| 02:04:110501:115 | 72,7 | Земли насел. пунктов | 1,6 | Нет данных | пашни | Малоэт. стр-во |
| 02:04:110501:123 | 13,2 | -//- | 1,6 | -//- | -//- | -//- |
| 02:04:110702:121 | 15,84 | -//- | 1,6 | -//- | -//- | -//- |
| Итого: | 101,74 |  |  |  |  |  |

7.2. Основные технико-экономические показатели

табл. № 17

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Баланс использования территории |
| 1.1. | Территория в границах населенного пункта, в том числе: | га | 386,41 | 488,15 |
|  | Жилая застройка: | -/- | 161,78 | 225,88 |
|  | - индивидуальная усадебная | -/- | 161,78 | 225,88 |
|  | Общественно-деловая застройка | -/- | 6,02 | 9,82 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | -/- | 1,09 | 33,51 |
|  | Производственные зоны | -/- | 17,62 | 17,62 |
|  | Улицы, дороги, проезды | -/- | 14,5 | 24,1 |
| 1.2 | Прочие территории | -/- | 185,4 | 177,22 |
| 2. | Население |
|  | Численность постоянного населения | чел | 1407 | 2118 |
| 3. | Жилищное строительство |
|  | Жилищный фонд | тыс.м2 | 35,927 | 63,540 |
|  | Убыль жилищного фонда | -/- | нет инф. | - |
|  | Объем нового жилищного строительства: | -/- | - | 27,610 |
|  | -индивидуальная усадебная, коттеджная (1-2 этажа) | -/- | 35,927 | 63,540 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 25,53 | 30 |
|  | Обеспеченность жилищного фонда водопроводом: | % | - | 100 |
|  | -канализацией | -/- | - | 100 |
|  | -газовыми плитами | -/- | 100 | 100 |
|  | -отоплением | -/- | инд. АОГВ | инд. АОГВ |
|  | -горячей водой | -/- |  |  |
| 4. | Социальное обслуживание |
|  | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | мест (проект) | 182 | 305 |
|  | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | -/- | 25 | 75 |
|  | Учреждения здравоохранения, больницы | объект | 1 | 1 |
| 5. | Транспортное обслуживание |
|  | Протяженность улиц и дорог | км | 15,12 | 24,12 |
|  | Количество индивидуального транспорта | ед. | 222 | 741 |
|  | Количество индивидуальных автомобилей на 1000 жителей | ед. | 195 | 350 |
| 6. | Дождевая канализация |
|  | Общая протяженность уличной сети | км | Не осуществляется |
| 7. | Инженерная подготовка территории |
|  | Дамба обвалования | км | Не осуществляется |
|  | Берегоукрепление | км | Не осуществляется |
| 8. | Санитарная очистка территории: |
|  | Полигон ТКО | га | - | 0,4 |