Глава 1. Характеристика района проектирования

  - Территориальное размещение

Село Кубиязы – населенный пункт сельского поселения Кубиязовский сельсовет Аскинского района Республики Башкортостан, расположено в западной части Аскинского района, в 15 км от районного центра Аскино . Расстояние до ближайшей железнодорожной станции с. Куеда (Пермский край) – 125 км, до г. Уфы –244 км.

1.2. Оценка природных условий

1.2.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции «Аскино», Справочника по климату СССР (1968г.), ТСН «Климат Республики Башкортостан» (2001г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Проектируемый населенный пункт находится в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Климат – умеренно - континентальный, достаточно достаточно увлажненный. Почвенный покров района представлен в основном подзолистыми почвами, слабо оподзоленными черноземами и серыми лесными почвами.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха составляет +1,9°С. Наиболее холодным месяцем, является январь со среднемесячной температурой минус 14,6°С. Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +18,2°С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет –54°, абсолютная максимальная +37°.

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С:

обеспеченностью 0,98:	 – 480С,

обеспеченностью 0,92: 	 – 420С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С:

обеспеченностью 0,98:	 – 420С,

обеспеченностью 0,92:	 – 370С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94:		 – 220С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха: 		 – 540С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,20 С.

- Продолжительность (сут), суточной и средней температуры воздуха периода, 0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 169;

≤ 8° С – 222;

≤ 10° С – 240.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет – 181 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Аскино | 6/8 | 5/7 | 8/9 | 6/7 | 42/62 | 20/19 | 9/12 | 3/7 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Аскино | 6,5 | 6,4 | 4,7 | 5,9 | 7,1 | 6,7 | 6,6 | 6,6 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 4,6 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 992,3 гПа;

2. Температура воздуха, 0С:

обеспеченностью 0,99:		 +29,9;

обеспеченностью 0,98: 		 +25,0;

обеспеченностью 0,96: 		 +23,6;

обеспеченностью 0,95: 		 +22,1.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +25,3 0 С;

4. Абсолютная максимальная температура воздуха + 370 С;

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С;

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 70 %;

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 56 %;

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет – 418 миллиметров;

9. Суточный максимум осадков – 49 миллиметр;

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с;

11. Преобладающее направление ветра за июнь – западное;

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июль-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Аскино | 15 | 9 | 11 | 6 | 16 | 13 | 18 | 11 |

12. Среднее число дней с росой за год – 58.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Аскино | -14,6 | -13,7 | -7,2 | 2,8 | 11,5 | 16,5 | 18,2 | 15,3 | 9,7 | 2,2 | -6,4 | -11,8 | 1,9 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Аскино | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,1 |

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5770 МДж/м² за год.

Зимой мощность снежного покрова достигает 20 – 30 см, вес снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 238 кг, в 50 лет – 448 кг.

Опасные погодные явления:

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 28, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами, в среднем, около 32.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства, с. Кубиязы  относиться к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 222 дней, максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна – 100 см, раз в 50 лет – 150 см.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.2.2. Инженерно-геологическая характеристика

Геоморфологическая площадка расположена на обоих берегах реки Тюй, правого притока реки Уфа.

В геологическом строении территории принимают участие отложение уфимского яруса пермской системы. Отложения уфимского яруса представлены мергелями, глинами и известняками с общей вскрытой мощностью 6,9 м.

Глины пестроцветные, мергелистые, прослойками аргиллитоподобные, плотные, разбитые сетью трещинок, разделяющих породу на небольшие угловатой формы отдельности.

Мергели светло-серые, слоистые, тонкозернистые, плотные. Кроме того, для мергелей характерны механические примеси в виде известняковых включений.

Известняки светло-серые, серые, мелкокристаллические трещиноватые, плитчатые. Очень часто встречаются прослои, мощностью до 0,1-0,3 м, мучнистой, сравнительно рыхлой, известняково-глинистой породы с большим количеством включений щебня и дресвы известняка.

Четвертичные отложения представлены буровато-коричневыми суглинками, средники, со щебнем известняка. Мощность их колеблется в пределах 0,9-2,6 м. Суглинки повсеместно перекрыты почвенно-растительным слоем мощностью 0,2-0,4 м.

Глины уфимского яруса обладают слабой сжимаемостью, малой природной влажностью и значительной плотностью сложения. Для них характерна трещиноватость, обусловленная наличием многочисленных взаимопересекающихся волосяных нарушений, по которым породы при легком механическом воздействии распадаются на отдельности угловатой формы.

Территория села Кубыязы в морфологическом отношении находится в благоприятных условиях и по инженерно-геологическим условиям вполне пригодна для жилищного и промышленного строительства.

1.2.3. Рельеф

Рельеф местности мелкоувалистый с большим количеством свежих промоин. Средние уклоны на участке 1-4º.Общий уклон рельефа на север, перепад высот на участке около 25м.

Район проектирования с  запада – санитарно-защитной зоны от несанкционированной свалки, с северной  – промышленной зоной и полосой зеленых насаждений, с восточной – санитарно-защитной зоны от электроподстанции.

Территория имеет общий уклон в сторону реки Туй.

1.2.4. Гидрография

В центральной части населенного пункта протекает река Туй. Берега реки местами довольно крутые, имеются также и низменные участки, а также выровненные надпойменные террасы. Склоны в пределах деревни  расчленены оврагами и балками, по дну некоторых протекают постоянные водотоки (ручей Малаш и др.) На отдельных участках вблизи берега, а также на склонах оврагов имеются глиняные обрывы

1.2.5. Почва и растительность

Почвенный покров представлен черноземами типичными и черноземами выщелоченными. Из естественной растительности наиболее распространены различные виды степной.

Преобладающие почвы дерново-суглинистые и глинистые. Залесенность участка в пределах села незначительная. Имеются редкие полосы состоящие преимущественно из лиственных (липа, береза) пород деревьев, островки деревьев встречаются на территории кладбища, имеются плодовые деревья находящиеся на территориях огородных участков.

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера. На территории с. Кубиязы производственные предприятия представлены деревообрабатывающими станками и пилорамами.

Состояние воздушного бассейна Аскинского района РБ.

Состояние воздушного бассейна Аскинского района представлено по данным государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей среды республики Башкортостан в 2013 году.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется государственным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены по ближайшему посту наблюдения к с. Кубыязы, городу Бирск.

В 2013 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ составил 7,7 т. В том числе 0, 3 т от стационарных источников, и 7,4 т от транспортных средств.

Плотность выбросов загрязняющих веществ на 2013 год составила 0,174 т на 1 человека (пост наблюдения - г. Янаул)

1.3.1. Планировочные ограничения для развития населённого пункта

Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории населенного пункта.

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:

- территории, не подлежащие градостроительному освоению;

- территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

- территории, благоприятные для градостроительного освоения.

Территории, благоприятные для градостроительного освоения, охватывают большую часть населенного пункта и располагаются в северной и северо-западной части населенного пункта.

1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению:

Природные ограничения для хозяйственного освоения

- Прибрежные защитные полосы водных объектов: реки Туй – 50 метров (согласно п. 11. Ст. 65 «Водный кодекс РФ»);

- Зоны существующих зеленых насаждений:

На территории населенного пункта зеленые насаждения общего пользования представлены в виде парковой зоны у дворца культуры  и по ул. Ключевая площадью 1,09 га.Участки с уклонами поверхности выше 20%.

- Санитарно-защитная зона от электроподстанции составляет 300м (согласно п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

- границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ

с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ; на основании п.3.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

- Для газораспределительных сетей(постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. .№ 878, согласно СНиП 2.07.01-89) устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого Р-1,2 МПа давления - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метров с каждой стороны газопровода.

1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Природные и гигиенические ограничения, санитарно-защитные и охранные зоны:

- водоохранные зоны водных объектов:

Водоохранная зона реки Тюй –200 м, ручья Малаж – 50м на основании п.5.3.12 ТСН РБ.

- Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов приведены в таблице № 6.

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.

табл. № 6

| № п/п | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пилорамы | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | КФХ | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | Пожарное депо | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | Складское хозяйство | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | Овощехранилище | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | Пекарня | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | Производство кумыса | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

- Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

– кладбища (традиционного захоронения находятся в южной, западной и северо-восточной части населенного пункта) в южной части площадью 2,57 га - 50 м; в западной части площадью 1,28га – 50 м; в северо-восточной части населенного пункта площадью 1,76 га – 50м.

– санитарно-защитная зона свалки  (в 1000 метрах к юго-западу от границ населенного пункта и в 500 метрах к северу от границы)   – 1000 м. (п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

- Санитарно защитная зона от трансформаторных подстанций-  10 м на основании 3.4.7.28 ТСН РБ

1.4. Система расселения

Население с. Кубиязы на проектируемый период (II кв. 2012 г.), согласно данным предоставленных администрацией, составляет 1407 чел.

Динамика численности населения с. Кубиязы

табл. № 7

| Годы | Население | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 1486 | - 12 | - |
| 2009 | 1498 | +4 | - |
| 2010 | 1502 | - 9 | - |
| 2011 | 1493 | - 41 | - |
| 2012 | 1452 | - 45 | - |

По таблице видно, что демографическая ситуация в селе Кубиязы весьма неблагоприятная. За период с 2008-2012 год население села уменьшилось на 79 человек.

Численность населения по возрастным группам

табл. № 8

|  | Младше трудоспособного возраста, чел /% | В трудоспособном возрасте, чел/% | Старше трудоспособного возраста, чел/% |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кубиязы | 44,6 | 60 | 31,1 |

Возрастной состав населения

табл. № 9

| Возрастные группы | Удельный вес |
| --- | --- |
|  | всего (чел.) | в % |
| 1 | 2 | 3 |
| 0-7 лет | 124 | 8,8 |
| 7-15 | 142 | 10,1 |
| 16-54 лет женщин | 387 | 27,5 |
| 16-59 лет мужчин | 457 | 32,5 |
| Пенсионный возраст | 298 | 31,1 |
| Итого трудоспособного населения | 844 | 60 |
| Всего населения в поселке | 1407 | 100 |

1.5. Социально-экономический прогноз

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

Основные факторы: удобные взаимное расположение и транспортное сообщение с. Аскино  и с. Кубиязы создают благоприятные планировочные условия для развития территории как пригородной, путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

1.5.1. Основные показатели промышленного производства

Промышленный комплекс на территории села Кубиязы представлен деревообрабатывающими станками, пилорамами и малым предпринимательством.

| № п/п | Наименование предприятия | Отрасль | Численность работающих на предприятии, чел. | Вид выпускаемой продукции | Площадь предприятия | Юридический адрес (населенный пункт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Магазин «РИЭЛ» | торговля | 2 |  | 15кв.м. | с.Кубиязы. |
| 2 | КФХ «Идель» | хлебопечение, земледелие | 4 | хлеб, зерно | 180 кв.м. | с.Кубиязы. |
| 3 | КФХ «Нуртдинов» | животновоство | 1 | мясо, молоко | 03га, 19 га. | с.Кубиязы. |
| 4 | КФХ «Махиянов» | козеводство | 4 | кумыс, козье молоко | цех 15 кв.м., ферма 360 кв.м. | с.Кубиязы. |
| 5 | КФХ «Файзрахманов» | земледелие, перереботка леса | 10 | зерно, пиломатериалы | 3 га | с.Кубиязы. |
| 6 | КФХ «Алга» | овцеводство | 1 | мясо | 0,28 га | с.Кубиязы. |
| 7 | КФХ «Дихин» | животноводство | 1 | мясо | 0,30 га | с.Кубиязы. |
| 8 | КФХ «Султанов» | животноводство | 1 | мясо | 030 га | с.Кубиязы. |
| 9 | КФХ «Иртуганов» | овцеводство | 1 | мясо | 0,28 га | с.Кубиязы. |
| 10 | ИП Хатипьянов Р.Ф. | перереботка леса | 2 | пиломатериалы | 0,4 га | с.Кубиязы. |
| 11 | ИП Иртуганов Р.Х. | животноводство | 3 | мясо | 0,5 га | с.Кубиязы. |
| 12 | ИП Абраров И.Р. | перереботка леса | 3 | пиломатериалы | 030 га | с.Кубиязы. |
| 13 | ИП Салихова М.Ф. | торговля | 1 |  | 0,30 га | с.Кубиязы. |

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство как отрасль в границах сельского поселения Кубиязовский сельсовет сохраняется, но при этом значительно сокращается площадь земель сельскохозяйственных предприятий, численность занятых в отрасли сократился до 60 чел. В основном, высвобождаются земли, не используемые по прямому назначению (получение сельскохозяйственной продукции).

Снижение поголовья скота снижает также потребность выращивания кормовых культур.

Информация о производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, наличие техники на территории с. Кубиязы по состоянию на 1 января 2012г.

Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах в

с. Кубиязы

табл. № 10

| № п/п | Вид скота и птицы | Ед. изм. | Показатели | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КРС | гол. | 215 | Кубиязы |
|  | в т. ч. коров | -//- | 142 |  |
| 2 | Свиньи | -//- | 255 |  |
| 3 | Овцы | -//- | 663 |  |
| 4 | Козы | -//- | 4 |  |
| 5 | Птица | шт. | 1913 |  |
| 6 | Гуси, утки | шт. | 41 |  |

На территории населенного пункта осуществляют свою деятельность  предприятия малого бизнеса, которые работают в различных направлениях – это розничная торговля, транспортная услуга  населению, заготовка пиломатериалов, изготовление кумыса из козьего молока. Открылись в удобных местах для жителей с.Кубиязы магазины продовольственных и хозяйственных товаров.

Малый бизнес развивается по следующим основным направлениям – главным образом, торговля, животноводство; менее активно - производственно-складская деятельность, строительство. Спортивно-рекреационное обслуживание не оказывается со стороны предпринимателей.

Помимо указанных направлений дополнительно развиваются все виды личных услуг (здравоохранение, образование, бытовое обслуживание).

1.6. Культурное наследие

Согласно представленным МУП Отдел архитектуры и градостроительства МР Аскинский район РБ исходным данным, объектов культурного и природного наследия, расположенных на территории с. Кубиязы, нет.

Глава 2. Анализ современного состояния

2.1. Краткая характеристика существующего положения

Село Кубиязы является центром сельского поселения Кубиязовский сельсовет.

Территория населенного пункта имеет вытянутую форму, состоящей из 12 улиц. Вдоль села протекает река Тюй, которая делит населенный пункт на две части, соединяющихся между собой мостом. Застройка ограничена с юго-востока - санитарно-защитной зоной животноводческих ферм, в южной части села - санитарно-защитной зоной от кладбища и производственной зоны, с западной стороны - санитарно - защитной зоной от кладбища, в северной части населенного пункта - санитарно-защитной зоной свалки и пилорамы.

Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 386,41 га.

Баланс территории (существующее положение)

табл. № 11

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 386,41 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 161,78 | 41,8 |
| -усадебная | 161,78 |  |
| -блокированная | - |  |
| Производственно-коммунальная зона | 17,62 | 4,6 |
| Общественная застройка, в т.ч. | 3,74 | 1,0 |
| -детских садов, школ | 2,54 |  |
| -здравоохранения | 0,08 |  |
| Зеленые насаждения, в т.ч. | 53,55 | 13,9 |
| -санитарно-защитные | 28,72 |  |
| -водоохранные | 21,36 |  |
| -естественные насаждения | 1,09 |  |
| Улицы, дороги, площадки | 33,22 | 8,6 |
| Прочие | 116,5 | 30,1 |

Земли специального назначения: За территорией населенного пункта находится 3 действующих кладбища. Первое площадью – 1,76 га в северо-восточной части  населенного пункта, второе – площадью 1,28 га на границе в западной части села, третье  - площадь 2,57 га в южной части населенного пункта.

Свалка мусора расположена  в 500 м от границы населенного пункта и требует выноса на новую территорию в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12.

Кварталы жилой и общественной застройки составляют 165,52 га. Территории общего пользования – 84,39 га.

Основная часть сельскохозяйственных объектов - зерносклад, КФХ «Идель», пилорама, складской сектор находятся в южной части с.Кубиязы.

2.2. Население

Естественный прирост остается также отрицательным. (см. таблицу в разделе 1.4 «Система расселения»).

Возрастной состав населения

табл. № 12

| Возрастные группы | Удельный вес |
| --- | --- |
|  | всего (чел.) | в % |
| 1 | 2 | 3 |
| 0-7 лет | 124 | 8,8 |
| 7-15 | 142 | 10,1 |
| 16-54 лет женщин | 387 | 27,5 |
| 16-59 лет мужчин | 457 | 32,5 |
| Пенсионный возраст | 298 | 31,1 |
| Итого трудоспособного населения | 844 | 60 |
| Всего населения в поселке | 1407 | 100 |

Количественный состав семьи

табл. № 13

| Численность и состав | Показатель |
| --- | --- |
|  | Всего | % |
| Население, чел. | 1407 |  |
| Количество семей, всего ед. | 580 | 100 |
| В т.ч. из 2х человек | 275 | 47 |
| Из 3х человек | 150 | 26 |
| Из 4х человек | 75 | 13 |
| Из 5ти и более человек | 30 | 5,4 |
| Численность одиноких | 50 | 8,6 |
| Коэффициент семейности | 2,42 |  |

2.3. Жилищный фонд

Существующий жилой фонд представляет собой усадебную застройку. Общая площадь жилого фонда составляет 35,927 тыс. м2

– Жилищная обеспеченность 35927:1407=25,53 м2/чел.

По материалу стен, из общего объема жилого фонда, каменные составляют 1231,1 м2 или 3,42%, деревянные 34695,9 м2 или 96,58%.

Информация об износе жилищного фонда администрацией сельского поселения не предоставлена.

Анализ жилого фонда выполнен на основании справок, представленных службами администрации муниципального района.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д. Село Кубиязы является административным центром Кубиязовского сельского поселения и выполняет функцию центра межселенного обслуживания. В связи с этим, при расчете обеспеченности населения объектами обслуживания учтены также потребности населения сельсовета.

Расчет нормативных мощностей объектов обслуживания согласно нормам, с учетом потребностей населения сельского поселения, велся для следующих объектов: общеобразовательные школы, врачебные амбулатории и библиотеки.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице № 14.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в селе имеется детский сад проектной вместимостью 25 мест. Фактическая посещаемость детского сада составляет 34 ребенка дошкольного возраста. На сегодняшний день 73,5% детей дошкольного возраста (1-6 лет) посещают детские сады.

Обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях составляет 73,5% от нормативного значения. Требуется строительство нового детского сада и реконструкция существующего.

Общеобразовательные школы

На сегодняшний день в с. Кубиязы функционирует одна общеобразовательная школа проектной вместимостью 182 учащихся. Заполненность школы составляет 89,3%.

Среднее образование, согласно нормативам, должно охватывать 100% детей в возрасте 7-15 лет и 75% в возрасте 16-17 лет.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения с. Кубиязы осуществляется в фельдшерском-акушерском пункте.

Культурно - досуговые учреждения

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие село, предприятия и учреждения. Учреждения культуры функционирующие в с. Кубиязы приведены в таблице № 14.

Территории объектов культового назначения

На сегодняшний день в с. Кубиязы объекты культового назначения не выявлены.

Плоскостные спортивные сооружения

Развитие массового спорта является в Российской Федерации одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического воспитания молодого поколения – профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом.

На сегодняшний день в с. Кубиязы  функционирует спортивный зал, который расположен на территории общеобразовательной школы.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины. При существующей численности населения с. Кубиязы нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 420м2 торговой площади. На сегодняшний день торговая площадь существующих магазинов равна 1753,25 м2, что выше нормативной потребности, обеспеченность составляет 413%.

Предприятия общественного питания. Необходимая по нормативу мощность предприятий общественного питания - 56 мест. На сегодняшний день предприятия общественного питания на территории села отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания. К предприятиям бытового обслуживания относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

В селе предприятия бытового обслуживания отсутствуют. Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения села низкий.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормативам для обслуживания населения села Кубиязы требуется 1 отделение связи, отделение банка мощностью 1 операционная касса.В селе имеется электронная телефонная станция Аскинского РУС Бирского МУЭС.

Пожарное депо

На сегодняшний день пожаротушение на территории с. Кубиязы осуществляет «Пожарное депо» находящийся на ул.Совхозная 2/4, которое имеет два  автомобиля для пожаротушения (АЦ).

Кладбища

В с. Кубиязы имеюся три мусульманских кладбища площадью 1,28 га и 2,57 га и 1,76га. Нормативная потребность населения в кладбищах 0,33 га, следовательно, обеспеченность равна 1700 %. Потребность существующего населения с. Кубиязы в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что село Кубиязы объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения обеспечена слабо. Дефицит выявлен по объектам повседневного обслуживания.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения с. Кубиязы, необходимых на

существующую численность – 1407чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 14

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое из расчета на 1407 чел. | Сущ. обеспечь. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 34 | 25 | 73,5 |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 203 | 182 | 89,6 |
| Помещения для занятий физкультурой | м2 пл. пола | 80 | 122,6 | нет инф. |  |
| Спортивные залы общего типа | м2 пл. пола | 80 | 112,6 | нет инф. |  |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 84,42 | нет инф. |  |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300-230 | 324 | нет инф. |  |
| Магазины смешанной торговли | м2 торг. площ. | 300 | 422,1 | 1753,25 | 415,36 |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 56 | - |  |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | нет инф. |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 6 | нет инф. |  |
| ФАП | м2 |  |  | 180 | - |
| Бассейн | пл. зеркала воды,м2 | 20-25 | 35,17 | - |  |
| Отделение банка | объект | 1 | 1 | - | - |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,18 | 3 | 1764 |
| Стадион | га | 0,7-0,9 | 0,667 | Нет инф. | - |

2.5. Транспорт

Улично-дорожная сеть

Вдоль южной границы населенного пункта проходит дорога местного значения Аскино – Кунгак.

Сетка улиц в существующей застройке носит регулярной характер. Производственно-коммунальные объекты находятся на южной границе села.

Главная улица с. Кубиязы, на которой разместились основные административные здания села, а также объекты культурно-бытового обслуживания – ул. Мира имеет прямое сообщение с дорогой местного значения, ее протяженность 891,97м км. Основные улицы села: ул. Красноармейская и ул. Советская и ул. Ленина связывают общественно-деловой центр с жилой застройкой. Улицы достаточно широкие.

Главная улица села Кубиязы – ул. Мира протяженностью 891,97м проходит через всю деревню. Ширина улицы – 15-25 метров с твердым покрытием.

Транспорт автомобильный.

Основной вид транспорта в деревне – автомобильный. Движение маршрутных автобусов осуществляется рейсовым автобусом 2 раза в день из села Аскино.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Количество личных автомобилей в населенном пункте 145 единиц. По данным администрации сельского поселения на II квартал 2012 года на территории населенного пункта зарегистрировано:

- легковых автомобилей – 182 ед.

- грузовых – 39 ед.

- автобусов – 1ед

Существующий уровень автомобилизации 195 маш/1000 жит.

Железнодорожный транспорт.

Ближайшая железнодорожная станция находится в 125 км, в с. Куеда Пермский край.

2.6. Инженерная инфраструктура

2.6.1. Водоснабжение

В настоящее время в с.Кубиязы централизованное водоснабжение отсутствует.  На каждом участке индивидуальной застройке имеется колодец, который является источником водоснабжения.

2.6.2. Водоотведение

В настоящее время сети организованного водоотведения и дождевой канализации в населенном пункте Кубиязы отсутствуют.

2.6.3. Теплоснабжение

Отопление домов старой застройки – печное, в новых и строящихся домах – газовое, АОГВ.

2.6.4. Газоснабжение

Газоснабжение села происходит по сетям газопровода низкого давления после ГРП и ШРП. Потребление села газом идет от ГРП (0,6 МПа) высокого давления в южной части населенного пункта.

2.6.5. Электроснабжение

Питание по ВЛ 35 КВ проходящая вдоль дороги Аскино – Кунгак. На территории населенного пункта располагается 7 трансформаторных пунктов.

2.6.6. Телефонизация, радиофикация

В настоящее время  телефонизация с. Нижнебалтачево осуществляется от ТАТС М-200. Абонентская разводка по населенному пункту – на опорах.

2.6.7. Телевидение

Приём телепередач в селе Кубиязы, находящейся в зоне уверенного приёма сигналов телецентра г. Янаул, осуществляется приёмными антеннами на крышах жилых домов.

Глава 3. Экономическая база развития с.Кубиязы

3.1. Основные условия и предпосылки, экономическая база развития

Для определения предпосылок и возможных условий перспективного развития с. Кубиязы был проведен анализ градостроительных условий её развития.

Территориально-планировочные условия:

Анализ сложившихся в деревне санитарно-гигиенических условий позволяет определить мероприятия по устранению таких санитарных факторов: загазованности воздуха, загрязнения водоемов, почв и транспортных шумов.

Комплекс этих условий оказывает влияние на масштабы развития деревни, профиль намечаемых к размещению здесь новых объектов социально - культурно- бытового обслуживания населения и коммунальных объектов, характер расселения, рост и формирование селитебной территории.

При изучении предпосылок и условий дальнейшего развития населенного пункта выявляем общую численность трудовых ресурсов в составе его населения, занятости в общественном производстве и наличие неиспользуемых трудовых ресурсов. Под трудовыми ресурсами понимается население в трудоспособном возрасте, а также работающие в нетрудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте).

Для определения возможных перспектив развития населенного пункта выявляем не только удельный вес трудовых ресурсов в составе трудоспособного населения, но и их абсолютную величину. При анализе резервов трудовых ресурсов необходимо также иметь в виду, что не все они могут быть вовлечены в сельскохозяйственное производство сельского поселения.

В проекте устанавливается:

- объем водохозяйственных ресурсов, потребность в воде на расчетный срок, резерв водных ресурсов, который может быть использован для дальнейшего развития градообразующей базы и строительства новых объектов;

- анализируются транспортные связи населенного пункта, их пропускная способность;

- выявляется потребность капиталовложений в связи с развитием отдельных отраслей сельского хозяйства;

- определяются энергоресурсы, рассматривается баланс энергоснабжения, определяются дополнительные мероприятия, покрывающие потребности населенного пункта в электро- и газоснабжении.

Основные направления комплексного развития с. Кубиязы

Основные параметры развития населенного пункта на ближайшую перспективу определяются в контексте программы социально-экономического развития муниципального района Аскинскоий район, а так же Республиканской целевой программой социально-экономического развития Сельского поселения Кубиязовский сельсовет муниципального района Аскинский район. Целевая программа направлена создание на территории Сельского поселения Кубиязовский сельсовет благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства, благоустройство территории  на уровне мировых стандартов с учетом перспективного развития туризма, повышение качества предоставляемых транспортных услуг населению.

Основные направления развития с. Кубиязы:

- поиск и использование резервов развития населенного пункта (экономической базы – создание производства);

- оптимизация количества муниципальных предприятий;

- поддержка малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в приоритетных для экономики населенного пункта видах деятельности;

-дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения населенного пункта;

-сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.

Ожидаемые результаты:

-увеличение доходов бюджета поселения;

-рост видов деятельности и оказания услуг.

В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной системы жизнеобеспечения, позволяющей повысить экономическую привлекательность территории для дальнейшего ее функционирования и развития.

Экономическая база развития деревни.

При расчете и технико-экономическом обосновании численности населения основным фактором является градообразующая база. Намечаемые со схемами развития и размещения производственных сил темпы и тенденции роста градообразующих отраслей определяют масштабы развития деревни, ее экономический уровень, значение в системе расселения, территориальное развитие и планировку деревни.

К объектам градостроительного значения в с. Кубиязы относится:

- производственная база;

- предприятия, учреждения и устройства внешнего транспорта;

- общественные и хозяйственные предприятия и учреждения.

3.2. Расселение

Роль населенного пункта в масштабе района.

При проектировании населенного пункта необходимо учитывать его роль и сочетать его функции в масштабе сельского поселения и района.

Населенный пункт рассматривается как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения, представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами населенного пункта. Круг взаимоотношений с. Кубиязы с районным центром Аскино достаточно широкий – это производственно-экономические связи и обслуживание.

В селе Кубиязы развиты также связи социального характера:	лечебно-профилактические, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Развитие населенного пункта и дальше будет сопровождаться использованием части трудовых ресурсов по линии маятниковой миграции населения к месту приложения труда – в районный центр Аскино. Степень развития и характер появления взаимосвязей различных видов будет зависеть от многих факторов.

Переход к многообразию ведения сельского хозяйства, направленный на появление и развитие мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, полное инженерное благоустройство территории, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать развитию территории.

Развитая транспортная инфраструктура позволит населению получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда.

В населенном пункте будут располагаться учреждения периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользовании.

Прогноз населения в системе расселения.

Село Кубиязы имеет хорошую транспортную доступность в районный центр, находится на расстоянии 15 км от него. Транспортная доступность является причиной того, что 40% населения деревни ездит на заработки в районы центр Аскино. Поток возвратных поездок из с. Кубиязы в с. Аскино приобрел характер трудовых и учебных маятниковых миграций. Многие ездят в Аскино за покупками, по лечебным вопросам, по учебе.

Рассматривая село как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения и представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими населенными пунктами достаточно широкий – производственно экономические связи, обслуживание тяготеющих к селу населенных пунктов. Наряду с производственными и торговыми связями развиты также связи социального характера: лечебные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Степень развития и характер проявления взаимоотношений различных видов зависит от многих факторов.

Переход к многообразию ведения хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационных связей (цифровое телевиденье, телефон, интернет) будет способствовать решению важнейших социальных проблем, закреплению кадров на селе.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, т. е. вовлечены в иерархическую систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда. Учебы. Отдыха, культурно-бытового обслуживания.

1 – местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельских советов сельхозпредприятий, их подразделений, определенных фермерских хозяйств. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты-центры сельских советов.

Транспортная доступность для центра местной системы 15-20 мин. В центрах местных систем представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Цель создания местных систем приближение учреждений обслуживания к метам проживания людей, расширение сфер обслуживания и людей.

2 – уровень групповой системы расселения представлен подрайонными системами, формирующимися из местных систем в зоне влиянию более крупных населенных пунктов межхозяйственного значения. Транспортная доступность до центра подрайонной системы – 30мин. В подрайонных системах кроме учреждений повседневного пользования должны размещаться учреждения периодического облуживания.

3 – уровень системы – районная групповая система, формирующаяся в границах района с радиусом доступности до 45 мин до районного центра с. Аскино

В районном центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

При определении прогнозной численности населения с. Кубиязы на расчётные периоды учитывалась специфика её развития как сельскохозяйственного поселка и реальная динамика демографических процессов в стране и республике.

При устойчивой социально-экономической ситуации, при наличии экономически и социально привлекательных условий для жизни, в ближайшей перспективе можно будет рассчитывать на существенный рост миграционного притока.

3.3. Градообразующие кадры

Градообразующая часть населения состоит из работающих в базовых отраслях производства.

В настоящее время, на период разработки генерального плана градообразующие предприятия на территории с. Кубязы представлены предприятиями деревообрабатывающих станков, пилорам и малом предпринимательством.

- крестьянские фермерские хозяйства;

- деревообрабатывающий цех с пилорамой;

- кузнечный, моторный цех;

- пекарня;

- зерносклад.

Сельское хозяйство.

Основные направления сельского хозяйства Кубиязовского сельского поселения – растениеводство и животноводство. Количество занятых в сельском хозяйстве согласно справки администрации, - 34 человека или 7,1% трудоспособного населения с. Кубиязы в трудоспособном возрасте.

Торгово-закупочные предприятия представлены в проекте следующими предприятиями: 7 магазинами  смешанной  торговли и двумя магазинами товаров повседневного спроса с количеством работающих на предприятии:

- магазин «РИЭЛ» - 2 чел.;

- магазин ИП «Салихова» - 2 чел.

Коммунальное хозяйство.

С ростом объемов жилого и общественного фонда, с повышением уровня инженерной обеспеченности строений и территорий, предприятия по обслуживанию инженерной инфраструктуры населенного пункта будут развиваться.

Сфера обслуживания.

В настоящее время сфера облуживания с. Кубиязы представлена работниками школы, детского сада, библиотеки,  администрации сельского поселения, амбулатории. Проектом предлагается обеспечить уровень обслуживания населения, емкость запроектированных объектов культурно-бытового обслуживания установить в соответствии с нормативными показателями.

В связи с отсутствием необходимой информации, абсолютную численность градообразующих кадров сосчитать нельзя.

3.4. Численность населения.

3.4.1. Расчет численности населения исходя из демографической емкости территории.

Предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем, сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенного пункта при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды:

Численность населения с. Кубиязы на проектируемый период (II кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 1407 человека.

На I очередь строительства (2022 г.) в южной части с. Кубиязы,  запроектирован 69 участков.

По существующему населению средний размер семьи составляет 2,4, исходя из того что демографическое состояние в перспективе увеличивается, коэффициент семейности существующего населения  берется по республике 3,2. Проектное количество населения на I очередь, с учётом принятого среднего размера семьи составит 214 х 3,2 = 685 человек.

На расчетный срок (2032 г.) проектом предлагается дальнейшее освоение свободной от застройки территории в южной части села. Здесь запроектировано 145 участков для проживания 166 х 3,2=531чел.

При этом количество населения в домах нового строительства на расчётный срок составит: 685+534=1219 чел., а общее количество населения к 2032 году составит: 1219+1407=2623 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на ранее отведённых участках) составит 2523:217,7 га=11,59 чел./га.